## Slide 2
Сверточные сети
Смотреть — еще не значит видеть.
Артур Кадурин
Преподаватель

## Slide 3
План на сегодня
1
Артур Кадурин, преподаватель
Сверточная нейронная сеть.
Свертка, деконволюция, субдискретизация
Dropout и BatchNorm для сверток
Практика: Классификатор
Практика: Автокодировщик

## Slide 4
Зрительная кора
1
Артур Кадурин, преподаватель
Каждый нейрон «видит» только свою часть изображения

## Slide 5
Зрительная кора
1
Артур Кадурин, преподаватель
Каждый нейрон «видит» только свою часть изображения
Первичная зрительная кора (6 слоев) — предназначена для распознавания простых образов. Нейроны первого слоя активируются, например, при виде полосок

## Slide 6
Зрительная кора
1
Артур Кадурин, преподаватель
Каждый нейрон «видит» только свою часть изображения
Первичная зрительная кора (6 слоев) — предназначена для распознавания простых образов. Нейроны первого слоя активируются, например, при виде полосок
Вторичная зрительная кора и последующие регионы входят в зрительную ассоциативную зону

## Slide 7
Зрительная «кора»
1
Артур Кадурин, преподаватель
Каждый нейрон «видит» только свою часть изображения В очередном слое может быть несколько нейронов(на картинке 5) Выходы нейронов расположены в пространстве в соответствии с частью входного изображения к которому они относятся.
http://cs231n.github.io/convolutional-networks/

## Slide 8
Зрительная «кора»
1
Артур Кадурин, преподаватель
Каждый нейрон «видит» только свою часть изображения
Первичная зрительная кора (6 слоев) — предназначена для распознавания простых образов. Нейроны первого слоя активируются, например, при виде полосок Обычно сверточные слои идут один за другим и с ростом глубины признаки на которых активируются нейроны усложняются.
http://cs231n.github.io/convolutional-networks/

## Slide 9
Зрительная «кора»
1
Артур Кадурин, преподаватель
Каждый нейрон «видит» только свою часть изображения
Первичная зрительная кора (6 слоев) — предназначена для распознавания простых образов. Нейроны первого слоя активируются, например, при виде полосок
Вторичная зрительная кора и последующие регионы входят в зрительную ассоциативную зону В моделях, использующих несколько типов данных, изображения предобрабатываются свертками и затем комбинируются с остальными данными
http://cs231n.github.io/convolutional-networks/

## Slide 10
Зрительная «кора»
1
Артур Кадурин, преподаватель
http://cs231n.github.io/convolutional-networks/

## Slide 11
План на сегодня
2
Артур Кадурин, преподаватель
Сверточная нейронная сеть.
Свертка, деконволюция, субдискретизация
Dropout и BatchNorm для сверток
Практика: Классификатор
Практика: Автокодировщик

## Slide 12
Операция свертки
2
Артур Кадурин, преподаватель
Каждый нейрон поочередно «присасывается» ко всем участкам входа.
Выход нейрона называется карта признаков или featuremap

## Slide 13
Операция свертки
2
Артур Кадурин, преподаватель
У операции свертки есть 3 параметра:
https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic

## Slide 14
2
Артур Кадурин, преподаватель
https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic
У операции свертки есть 3 параметра:
Шаг свертки или stride Входами нейрона могут быть не все возможные области 3х3, а например, через одну. Проще всего думать о точках куда прикладывается центр нейрона.
Операция свертки и шаг

## Slide 15
Операция свертки и дополнение
2
Артур Кадурин, преподаватель
https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic
У операции свертки есть 3 параметра:
Шаг свертки или stride
Дополнение нулями или padding Карта признаков на входе может быть дополнена нулями по краям, часто это используется, например, для подбора размеров очередных слоев.

## Slide 16
Операция свертки и растяжение
2
Артур Кадурин, преподаватель
https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic
У операции свертки есть 3 параметра:
Шаг свертки или stride
Дополнение нулями или padding
Растяжение или dilation Вообще, форма рецептивной области не обязательно должна быть сплошным прямоугольником. Однако, из-за того, что свертки реализованы низкоуровнево в CUDA совсем кастомных форм вы не найдете.

## Slide 17
Операция свертки как матрица
2
Артур Кадурин, преподаватель
https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic

## Slide 18
Свойства свертки и рецептивное поле
2
Артур Кадурин, преподаватель
https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic
Сверточные слои обладают двумя важными свойствами:
Рецептивное поле нейрона. Типичный размер свертки в современных сетях 3х3. Нейроны второго сверточного слоя «смотрят» на 3х3 нейронов первого сверточного слоя и их рецептивное поле покрывает 5х5 пикселей исходного изображения. В случае неединичных шага или растяжания рецептивное поле еще больше.

## Slide 19
2
Артур Кадурин, преподаватель
https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic
Сверточные слои обладают двумя важными свойствами:
Рецептивное поле нейрона. Фактически, один сверточный слой размера 5х5 можно заменить двумя слоями 3х3, сохранив размер рецептивного поля и при этом уменьшив количество весов. С этой идеей мы столкнемся в обзоре современных сверточных архитектур.
Свойства свертки и рецептивное поле

## Slide 20
Свойства свертки и количество весов
2
Артур Кадурин, преподаватель
https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic
Сверточные слои обладают двумя важными свойствами:
Рецептивное поле нейрона.
Количество параметров Типичный сверточный слой содержит от десятков до тысяч нейронов. Каждый нейрон параметризуется количеством весов равным HxWxD, где H=W=3 в большинстве случаев, а D соответствует количеству нейронов в предыдущем слое. Типичный первый сверточный слой на MNIST: 3x3x1x32 + 32= 320 против 784x128 + 128= 100480 !!!

## Slide 21
Max-pooling
2
Артур Кадурин, преподаватель
http://cs231n.github.io/convolutional-networks/

## Slide 22
Max-pooling
2
Артур Кадурин, преподаватель
http://cs231n.github.io/convolutional-networks/

## Slide 23
Деконволюция
2
Артур Кадурин, преподаватель
https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic
Если свертка это умножение на разреженную матрицу, то операция обратная свертке — это умножение на такую же, но транспонированную матрицу.

## Slide 24
Деконволюция
2
Артур Кадурин, преподаватель
https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic

## Slide 25
План на сегодня
3
Артур Кадурин, преподаватель
Сверточная нейронная сеть.
Свертка, деконволюция, субдискретизация
Dropout и BatchNorm для сверток
Практика: Классификатор
Практика: Автокодировщик

## Slide 26
Dropout и BatchNorm 2D
3
Артур Кадурин, преподаватель
Для изображений, так же как и для векторов можно использовать обыкновенные слои побатчевой нормализации и дропаута, но есть нюанс.
Какой?

## Slide 27
Dropout и BatchNorm 2D
3
Артур Кадурин, преподаватель
Для изображений, так же как и для векторов можно использовать обыкновенные слои побатчевой нормализации и дропаута, но есть нюанс.
Каждая карта признаков или канал по своей сути представляет активацию одного нейрона в разных частях входного изображения.

## Slide 28
Dropout и BatchNorm 2D
3
Артур Кадурин, преподаватель
Для изображений, так же как и для векторов можно использовать обыкновенные слои побатчевой нормализации и дропаута, но есть нюанс.
Каждая карта признаков или канал по своей сути представляет активацию одного нейрона в разных частях входного изображения.
Соседние значения в одной карте признаков сильно скоррелированы
Что делать?

## Slide 29
Dropout и BatchNorm 2D
3
Артур Кадурин, преподаватель
Для изображений, так же как и для векторов можно использовать обыкновенные слои побатчевой нормализации и дропаута, но есть нюанс.
Каждая карта признаков или канал по своей сути представляет активацию одного нейрона в разных частях входного изображения.
Соседние значения в одной карте признаков сильно скоррелированы
Поэтому дропаут и батч-нормализацию часто применяют к каналам целиком, а не к каждому пикселю в отдельности.

## Slide 30
Спасибо
за внимание!